## Slide 1
🛰️ CURSO AUTODIDACTA GEOMAPIA • SELPER COLOMBIA (MÓDULO 3 • 2.5 HORAS)
Automatización de Datos Geoespaciales y Mapas con Python + IA
GeoPandas, reproyección MAGNA-SIRGAS a WGS84, Folium y Comparadores Satelitales Split-Map
Sociedad Latinoamericana en Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial — https://selper.org.co/
Presentación Teórica y Práctica • Diapositiva 1 de 10

## Slide 2
MÓDULO 3 • 2.5 HORAS • TEORÍA Y ARQUITECTURA GEOMAPIA
1. ¿Por qué usar Python en el Desarrollo de Visores Web?
Los Cuellos de Botella antes del Visor
▸ Archivos Shapefile (.shp) de 150 MB que congelan cualquier navegador web.
▸ Tablas de Excel con coordenadas sucias, comas en vez de puntos o celdas vacías.
▸ Capas en proyección plana MAGNA-SIRGAS (EPSG:9377) incompatibles con Leaflet.
▸ Necesidad de cruzar miles de puntos contra polígonos municipales cada semana.
Python + IA como Tubería (Pipeline) Automática
▸ No necesitas memorizar funciones de Python: le describes la entrada y salida a la IA.
▸ Un script de 20 líneas limpia, reproyecta, simplifica y exporta a .geojson en 2 segundos.
▸ Puedes ejecutarlo gratis en la nube con Google Colab (sin instalar nada) o en local.
▸ Además, librerías como Folium y Leafmap exportan visores HTML directos desde Python.
💡 CONCEPTO CLAVE: Python prepara y optimiza el dato pesado; JavaScript/Leaflet lo visualiza a máxima velocidad.
SELPER Colombia (selper.org.co) • Curso Autodidacta GeoMapIA • Diapositiva 2 de 10

## Slide 3
MÓDULO 3 • 2.5 HORAS • TEORÍA Y ARQUITECTURA GEOMAPIA
2. El Ecosistema Python Geoespacial Esencial
Manipulación de Datos (Pandas y GeoPandas)
▸ pandas: Lee archivos Excel (.xlsx) y CSV, filtra filas, calcula promedios y limpia nulos.
▸ geopandas: Extiende pandas agregando una columna 'geometry' (puntos, líneas, polígonos).
▸ Lee y escribe cualquier formato con una línea: gpd.read_file() y gdf.to_file().
▸ shapely y pyproj: Motores internos para geometría y transformación de coordenadas.
Visualización Web desde Python
▸ folium: Envuelve Leaflet.js en Python; permite exportar mapas interactivos a .html.
▸ leafmap: Creado por Qiusheng Wu; ideal para Percepción Remota, COG y Split-Maps.
▸ geopy: Geocodificación gratuita (convierte direcciones de texto en Lat/Lon).
▸ En tu prompt indica qué librerías prefieres para que el script sea limpio.
💡 CONCEPTO CLAVE: En Google Colab puedes instalar GeoPandas y Folium con una sola celda: !pip install geopandas folium leafmap
SELPER Colombia (selper.org.co) • Curso Autodidacta GeoMapIA • Diapositiva 3 de 10

## Slide 4
MÓDULO 3 • 2.5 HORAS • TEORÍA Y ARQUITECTURA GEOMAPIA
3. Reproyección en Colombia: EPSG:9377 a EPSG:4326
Diagnóstico del Sistema de Referencia (CRS)
▸ En GeoPandas, gdf.crs muestra el sistema actual de tu capa.
▸ Capas nacionales del IGAC/DANE suelen venir en EPSG:9377 (Origen Nacional) o EPSG:3116.
▸ Sus coordenadas se ven así: X = 4885210.45, Y = 2065120.12 (metros).
▸ Para la web necesitamos grados decimales WGS84 (EPSG:4326): Lon = -74.08, Lat = 4.60.
La Transformación Exacta en 1 Línea
▸ Comando clave: gdf_web = gdf.to_crs(epsg=4326).
▸ Si un archivo no tiene .prj definido, primero se asigna con gdf.set_crs(epsg=9377).
▸ En el Prompt 3.1 le pedimos a la IA que verifique automáticamente el CRS antes de exportar.
▸ Evita reproyectar manualmente capa por capa en software de escritorio.
💡 CONCEPTO CLAVE: Regla de oro antes de publicar en GitHub: verifica siempre que tu GeoJSON final esté en EPSG:4326.
SELPER Colombia (selper.org.co) • Curso Autodidacta GeoMapIA • Diapositiva 4 de 10

## Slide 5
MÓDULO 3 • 2.5 HORAS • TEORÍA Y ARQUITECTURA GEOMAPIA
4. Optimización y Adelgazamiento de Capas para la Web
¿Por qué pesa tanto un GeoJSON crudo?
▸ 1. Exceso de vértices: Un río o municipio digitalizado a escala 1:1.000 tiene millones de nodos.
▸ 2. Exceso de decimales: Coordenadas como -74.08174928374928 (14 decimales son sub-milimétricos).
▸ 3.Exceso de columnas: Tablas con 80 campos innecesarios que viajan por internet.
▸ Un visor web óptimo debe cargar capas de menos de 3 a 5 MB.
Las 3 Técnicas de Reducción en Python
▸ 1. Simplificación topológica: gdf['geometry'] = gdf.simplify(0.0005, preserve_topology=True).
▸ 2. Filtrado de columnas: conservar solo las 5 o 6 variables que se muestran en el visor.
▸ 3. Redondeo de coordenadas a 5 decimales (~1 metro de precisión real en terreno).
▸ Resultado: Un archivo de 60 MB baja a 1.5 MB y carga instantáneamente en móviles.
💡 CONCEPTO CLAVE: preserve_topology=True asegura que los municipios vecinos no se separen ni creen huecos al simplificar.
SELPER Colombia (selper.org.co) • Curso Autodidacta GeoMapIA • Diapositiva 5 de 10

## Slide 6
MÓDULO 3 • 2.5 HORAS • TEORÍA Y ARQUITECTURA GEOMAPIA
5. Cruces Espaciales (Spatial Join) y Limpieza con IA
Cómo darle contexto de tus datos a la IA
▸ Ejecuta print(df.head(3)) y print(df.columns) en Python.
▸ Copia esas 5 líneas de salida y pégalas en el bloque [D] Datos de tu prompt.
▸ La IA verá los nombres exactos de tus columnas, tildes, mayúsculas y tipos de datos.
▸ Así el script generado nunca fallará por KeyError o columnas inexistentes.
Operaciones Espaciales Automatizadas
▸ Cruce punto-polígono: gpd.sjoin(puntos_focos, poligonos_municipios, predicate='within').
▸ Agregación estadística: contar cuántos focos de calor o predios hay por municipio.
▸ Unión tabular (merge): unir estadísticas del DANE por código DIVIPOLA (codigo_dane).
▸ Exportación directa del resultado enriquecido a GeoJSON.
💡 CONCEPTO CLAVE: En lugar de hacer 10 pasos manuales en un SIG de escritorio, guardas un script reproducible.
SELPER Colombia (selper.org.co) • Curso Autodidacta GeoMapIA • Diapositiva 6 de 10

## Slide 7
MÓDULO 3 • 2.5 HORAS • TEORÍA Y ARQUITECTURA GEOMAPIA
6. Percepción Remota Web: Comparadores Split-Map
¿Qué es un Split-Map (Mapa de Cortina)?
▸ Divide el visor con una barra vertical deslizante para comparar dos capas sincronizadas.
▸ Aplicación 1: Antes y Después de un incendio forestal, inundación o deforestación.
▸ Aplicación 2: Imagen Satelital Óptica RGB (izquierda) vs Índice NDVI o Relieve (derecha).
▸ Aplicación 3: Ortofoto histórica vs Catastro multipropósito actual.
Cómo se construye con Python o JS
▸ En Python: Leafmap (m.split_map(left_layer, right_layer)) o Folium DualMap.
▸ En HTML/JS puro: Sincronización de recorte CSS (clip: rect(...)) sobre dos TileLayers.
▸ Permite añadir botones de salto rápido (flyTo) a zonas críticas de estudio.
▸ Nuestro entregable comparador-satelital-split.html implementa este patrón completo.
💡 CONCEPTO CLAVE: El Split-Map es una de las herramientas de comunicación visual más impactantes para proyectos de SELPER.
SELPER Colombia (selper.org.co) • Curso Autodidacta GeoMapIA • Diapositiva 7 de 10

## Slide 8
MÓDULO 3 • 2.5 HORAS • TEORÍA Y ARQUITECTURA GEOMAPIA
7. Mapas de Calor (Heatmaps) de Fenómenos Espaciales
Teoría de Densidad Kernel en el Navegador
▸ Transforma nubes de puntos (ej. alertas térmicas MODIS/VIIRS de FIRMS) en una superficie continua.
▸ Cada punto aporta intensidad según un peso opcional [latitud, longitud, intensidad].
▸ Parámetros clave: radius (radio de influencia en píxeles), blur (suavizado) y gradient.
▸ Se recalcula dinámicamente a medida que el usuario acerca o aleja el zoom.
Cuándo usar Heatmap vs MarkerCluster
▸ Usa Heatmap cuando importa el patrón de concentración espacial (focos de calor, delitos, casos).
▸ Usa MarkerCluster cuando el usuario necesita hacer clic en cada individuo para leer su ficha.
▸ ¡Ambos pueden combinarse como capas opcionales en el mismo visor!
▸ En Python se genera con folium.plugins.HeatMap(datos).add_to(mapa).
💡 CONCEPTO CLAVE: Un buen gradiente térmico va de azul/cian (baja densidad) pasando por amarillo hasta rojo intenso (núcleo).
SELPER Colombia (selper.org.co) • Curso Autodidacta GeoMapIA • Diapositiva 8 de 10

## Slide 9
MÓDULO 3 • 2.5 HORAS • TEORÍA Y ARQUITECTURA GEOMAPIA
8. Ejecución del Pipeline Python del Módulo 3
Nuestro Script procesamiento_y_mapas.py
▸ Lee data/muestreo_agro_campo.csv con 20 lotes agrícolas en distintas regiones de Colombia.
▸ Valida coordenadas, redondea a 5 decimales y estructura propiedades temáticas.
▸ Exporta automáticamente data/muestreo_agro_optimizado.geojson.
▸ Incluye la plantilla completa de reproyección EPSG:9377 -> EPSG:4326 con GeoPandas.
Cómo probarlo y adaptarlo a tus datos
▸ Ejecuta en terminal: python3 modulos/modulo-3-python-geodatos/procesamiento_y_mapas.py
▸ Reemplaza el CSV de ejemplo por una tabla propia de tu entidad o investigación.
▸ Usa el Prompt 3.1 del Playbook para pedirle a Claude/Gemini cruces adicionales.
▸ Conecta el GeoJSON resultante directamente a tus visores de los Módulos 2 y 4.
💡 CONCEPTO CLAVE: Este flujo separa limpiamente los datos (/data) de la visualización (/modulos).
SELPER Colombia (selper.org.co) • Curso Autodidacta GeoMapIA • Diapositiva 9 de 10

## Slide 10
MÓDULO 3 • 2.5 HORAS • TEORÍA Y ARQUITECTURA GEOMAPIA
9. Resumen y Práctica del Módulo 3
Competencias Adquiridas
▸ Conversión automatizada de tablas CSV/Excel y Shapefiles a GeoJSON web.
▸ Solución definitiva al cambio de proyección MAGNA-SIRGAS (9377) a WGS84 (4326).
▸ Simplificación geométrica para que capas pesadas carguen en milisegundos.
▸ Construcción de comparadores satelitales Split-Map y Mapas de Calor.
Tu Reto Práctico Autodidacta
▸ 1. Abre comparador-satelital-split.html y desliza la cortina sobre el Arco Amazónico.
▸ 2. Prueba los botones de salto a Ciénaga Grande y Páramo de Chingaza.
▸ 3. Pídele a la IA agregar un cuarto botón de salto hacia tu área de estudio en Colombia.
▸ 4. Marca el Módulo 3 como completado en el portal.
💡 CONCEPTO CLAVE: ¡Siguiente paso: Módulo 4, donde uniremos Mapas + Gráficos Estadísticos + Geoprocesamiento en Vivo!
SELPER Colombia (selper.org.co) • Curso Autodidacta GeoMapIA • Diapositiva 10 de 10